## Slide 1: 대역확산 + OFDM
블록도 – 확산 이득 1일 때
randint
512 bits
QPSK
Mapper
256 syms
PN
Spreading
X 1
256 syms
256pt IFFT
256 syms
14 CP Add
270 syms
Channel
270 syms
14 CP 제거
256 syms
계산
QPSK
deMap
512 bits
PN
Despread
256 syms
256pt FFT
& EQ
256 syms

## Slide 2: 대역확산 + OFDM
블록도 – 확산 이득 4일 때
randint
128 bits
QPSK
Mapper
64 syms
PN
Spreading
X 4
256 syms
256pt IFFT
256 syms
14 CP Add
270 syms
Channel
270 syms
14 CP 제거
256 syms
계산
QPSK
deMap
128 bits
PN
Despread
64 syms
256pt FFT
& EQ
256 syms

## Slide 3: 대역확산 + OFDM
블록도 – 확산 이득 16일 때
randint
32 bits
QPSK
Mapper
16 syms
PN
Spreading
X 16
256 syms
256pt IFFT
256 syms
14 CP Add
270 syms
Channel
270 syms
14 CP 제거
256 syms
계산
QPSK
deMap
32 bits
PN
Despread
16 syms
256pt FFT
& EQ
256 syms

## Slide 4: BER simulation 시 참고
매 SNR 마다 100,000번 채널을 random 하게 생성하여 BER 계산
err_count = 0;
for iter = 1: 100000
…
h = [0.73 0.52 0.37 0.22].*( randn(1,4) + 1j*randn(1,4) );
…
err_count = err_count + current_err_count;
end
ber = err_count / 100000 / 32;

## Slide 5: 실습과제
확산 이득 1, 4, 16에 대해서
  확산이득에 맞게 각 블록도 그리기
  BER simulation 수행
  공식대로의 확산이득이 얻어지는 지 확인
  예상과 다르다면 그 이유는?